# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管技改项目

建设单位(盖章)： 福建中禾新材料有限公司

编制日期：           2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管技改项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2209-350481-07-02-998456 |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 福建省三明市永安市贡川镇水东工业园21号 |
| 地理坐标 | （117 度 27 分 10.799秒， 26 度 4 分 43.779 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C309石墨及其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30，60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 永安市工业和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽工信备[2022]G030015号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 0.2 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 28640m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 《三明经济开发区贡川园（永安市石墨和石墨烯产业园）控制性详细规划（修编）》，三明市城乡规划设计研究院，2020.09 |
| 规划环境影响 评价情况 | 永安市石墨和石墨烯产业园管委会委托环评单位于2016年3月完成《三明经济开发区贡川园扩区总体规划环境影响报告书》的编制，福建省环保厅于2016年3月出具了《福建省环保厅关于三明经济开发区贡川园扩区总体规划环境影响报告书的审查意见》（闽环保评[2016]16号）。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | （1）与《三明市经济开发区贡川园扩区总体规划》的相符性 《三明市经济开发区贡川园扩区总体规划》中贡川园的产业定位及发展方向包括“新型材料产业：信息材料、能源材料、新型建筑材料、生物材料、生物环境材料”。 本项目位于水东园区组团（主要发展机械与纺织染整等轻工产业），本项目为供热系统技改项目，将原电加热烘干方式改为采用天然气加热方式进行烘干，产品不变，仍为石墨烯碳纳米管复合导电剂及导电塑料，属于其他建筑材料或产品生产中使用的添加剂，也是石墨烯材料生产及应用开发项目。属于轻工产业，且项目建设有助于周边石墨烯相关产业的发展，可以符合水东园区组团产业定位。 （2）与《三明市经济开发区贡川园扩区总体规划》环评及审查意见符合性分析 根据《福建省环保厅关于三明经济开发区贡川园扩区总体规划环境影响报告书》的审查意见（闽环保评[2016]16号）中相关要求：“（四）严格环境准入。严格执行限制及禁止产业发展“负面清单”，禁止引进排放重金属和持久性有机污染物的产业、带有化工性质的林加工产业、表面处理的电镀、合成革产业；印染行业禁止使用产生硫化物和六价铬的染料，严格控制苯胺类染料的使用；引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品的能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到国内先进水平及以上，其中印染企业单位工业增加值新鲜水耗、废水产生量、工业用水重复利用率达到同行业国际先进水平，积极推进产业的技术进步。” 本项目属于供热系统技改项目，仅将原电加热烘干方式改为采用天然气加热方式进行烘干，不属于以上要求中提及的排放重金属和持久性有机污染物的产业、带有化工性质的林加工产业、表面处理的电镀、合成革产业；通过供热系统的技术改造，能够降低单位产品的能耗、物耗，提高产品质量，因此项目建设符合《三明市经济开发区贡川园扩区总体规划》环评及审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、选址规划符合性分析 本项目位于福建省永安市石墨和石墨烯产业园，在现有厂区内进行技术改造，不新增用地。根据建设单位提供的用地证明（见附件5），项目用地性质属于工业用地，因此项目用地手续合法。 同时，根据《三明经济开发区贡川园区控制性详细规划》（2011年11月12日），项目所在地块属于工业用地（见附图4贡川园扩区土地利用规划图），符合片区的土地利用规划。 2、产业政策符合性分析 项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类的项目，属于允许类项目。 因此，本项目建设符合国家产业政策。 3、环境相容性分析 （1）大气环境相容性分析 项目所在区域环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，环境空气质量状况良好。 通过大气环境影响分析与预测，在采取相应措施后本项目投产后产生的废气对周边大气环境影响较小，评价区域内环境空气质量能够满足二级要求。 （2）地表水环境相容性分析 本项目周边地表水主要为沙溪。根据地表水环境质量现状调查分析，沙溪水质符合Ⅲ类水质要求。本项目运营期间，生产废水及生活污水经厂内污水处理设施预处理后排放到永安市贡川产业园水东工业集中区污水处理厂集中处理。因此，周边地表水体水质能够满足Ⅲ水质功能要求。 （3）声环境相容性分析 根据监测，本项目厂址四周噪声现状均可满足3类标准，本项目通过采取综合减振降噪措施后，厂界噪声可以达标。本项目正常运营时不会对周边居民造成明显影响。 5、“三线一单”控制要求符合性分析 本项目位于福建省永安市贡川镇水东工业园21号，对照《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政[2021]4号），项目所在地属于“永安市重点管控单元”。 对照“永安市生态环境准入清单”，本项目建设符合其管控要求。 表1-1 永安市生态环境准入清单 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 本项目符合性 三明经济开发区贡川园（永安市石墨和石墨烯产业园） 永安市重点管 控单元 空间布局约束 1.严格控制纺织染整行业生产规模；竹木加工行业禁止新、扩建利用天然阔叶林为原料的木材加工的项目； 机械制造行业禁止铅蓄电池制造，禁止新建普通锻铸件项目，严格控制新、扩建电镀等重污染项目；禁止引进采用煅烧石油焦生产石墨的项目。 2.居住用地周边禁止布局潜在废气扰民的建设项目。 本项目为供热系统技改项目，不涉及以上空间布局约束，符合 污染物排放管 控 2.新建、改建、扩建项目，新增水污染物（化学需氧量、氨氮）排放量按不低于1.2 倍调剂。 3.涉新增VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内等量替代。 本项目为供热系统技改项目，不涉及新增水污染物和VOCs排放，符合。 环境风险防控 1.建立健全环境风险防控体系，制定突发环境事件应急预案，建设事故应急池，成立应急组织机构，防止在 处理安全生产事故过程中产生的可能严重污染水体的消防废水、废液直接排入水体。 2.应采取有效措施防止园区建设对区域地下水、土壤造成污染。 符合 资源开发效率 要求 加快协调集中供热工程建设进度，禁止区内企业设置燃煤锅炉。 本项目无燃煤锅炉，符合 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目由来 石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性，在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景，被认为是一种未来革命性的材料。石墨烯目前已应用于透明导电电极、触控屏、太阳能电池、锂电池、超级电容器、导热薄膜、海水淡化、环境污染治理等领域。 福建中禾新材料有限公司位于福建省三明市永安市贡川镇攀龙村水东园区建设年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管项目。项目租赁永安市石墨和石墨烯产业园管委会孵化中心4#生产厂房。项目厂房占地面积5000m2，建筑面积12420m2，投资10000万元，配套建设质检中心、仓库、变配电房、综合楼、液体储罐区、消防水池等，计划年生产10000吨石墨烯纳米管导电浆料及500吨石墨烯纳米管粉体。 该项目于2018年12月委托山东君恒环保科技有限公司编制完成《福建中禾新材料有限公司年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管环境影响报告表》，于2019年1月31日取得三明市永安生态局批复。项目于2020年9月1日在永安市发展和改革局完成备案，编号：闽发改备G030257号；2020年01月11日完成环境应急预案编制与评审，并取得备案（备案编号：350481-2020--005-M）。2020年8月17日取得福建中禾新材料有限公司排污许可证：91350481MA31G70Q21001V。于2021年1月委托福建创投环保科技有限公司三明分公司对年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管项目现阶段年产500吨石墨烯纳米管粉体进行验收，并编制完成《年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》，并于2021年6月10日通过竣工环境保护验收。 建设单位于2021年在福建省三明市永安市贡川镇水东工业园21号异地扩建石墨烯碳纳米管复合导电剂及导电塑料生产项目，投资30000万元，占地面积28640m2。于2021年8月编制完成《石墨烯碳纳米管复合导电剂及导电塑料生产项目可行性研究报告》；于2021年12月委托福州兴顺达环保科技有限公司编制完成《福建中禾新材料有限公司石墨烯碳纳米管复合导电剂及导电塑料生产项目环境影响报告表》。该项目还在建设中，未进行验收。 因市场对产品的质量要求越来越高，现有产品（石墨烯碳纳米管）生产工艺中离心过滤之后的烘干工序采用的电加热方式的干燥热风供热温度在350度左右，已无法满足现有市场的产品含水要求（市场要求含水率＜0.5%），用原有的电加热方式生产出的产品不符合客户要求，建设单位与烘干设备厂家技术交流后，要使产品含水率达到＜0.5%的要求，烘干温度需在450-500度。现企业对现有烘干工序供热来源进行改造，新增4套（2用2备）热风炉，由原电加热方式改为采用天然气加热方式进行烘干，以满足产品质量要求。 对应《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中的“二十七、非金属矿物制品业30，60耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309中其他”，因此，本项目应编制环境影响报告表。 表2.1-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）摘录 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 二十七、非金属矿物制品业30 60、耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品制造309 石棉制品：含焙烧的石墨、碳素制品 其他 / 建设单位于2022年10月委托本环评单位编制年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管技改项目的环境影响报告表。 我公司接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批。 2.2项目基本情况 （1）项目名称：年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管技改项目 （2）建设单位：福建中禾新材料有限公司 （3）建设地点：福建省三明市永安市贡川镇水东工业园21号 （4）总投资：500万元 （5）占地面积：占地面积28640m2；本次改建项目不新增用地，不新建厂房 （6）建设内容：新增4套（2用2备）热风炉，由原电加热方式改为采用天然气加热方式进行烘干，以满足产品质量要求。 （7）项目性质：技术改造 （8）生产定员：不新增员工 （9）工作制度：年生产日300天，3班每日，每班8小时，每日生产24小时 2.3产品方案和主要原辅材料及能源消耗 本次技改工程为，新增4套热风炉（2用2备），由原电加热方式改为采用天然气加热方式进行烘干，以满足产品质量要求，原工艺流程不变。主要原辅材料和产品方案均未发生改变，主要变化为能源消耗量。 项目主要能源消耗量见表2.3-1。 表2.3-1项目主要能源消耗量一览表 序号 能源 现状用量 新增用量 预计总用量 1 天燃气 0 5.76×105m3/a 5.76×105m3/a 2 电 25407万kwh/a -16938万kwh/a 8469万kwh/a 原辅材料理化性质： 表2.3-2 LNG组分一览表 组分 摩尔百分比(%) 组分 摩尔百分比(%) CH4 96.299 I-C5H12 0.003 C2H6 2.585 N-C5H12 0.003 C3H8 0.489 N2 0.40 I-C4H10 0.100 H2S <3.5ppm N-C4H10 0.118 总硫分 33.5mg/kg LNG物化特性： 平均分子量：16.69； 气化温度（1.013bar） -162.2℃ 液相密度：447kg/m3； 气相密度：（0℃）0.7464kg/Nm3，（20℃）0.695kg/Nm3； 高热值：（0℃）40.98MJ/Nm3，（20℃）38.16MJ/Nm3； 低热值：（0℃）36.94MJ/Nm3，（20℃）34.40MJ/Nm3。 2.4主要生产设备 项目新增的主要生产设备见表2.4-1 表2.4-1 新增主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 规格参数 1 热风炉 4套 φ1500*2800 2 风机 4台 4-72-3.2A 3 燃烧器 4个 RS5D 4 控制系统 4套 XL21 型 2.5厂区平面布置 本项目位于福建省三明市永安市贡川镇水东工业园21号，项目厂区总平面布置见附图5，项目总平面布置基本根据生产工艺需求，于干燥区内增加4套热风炉设备（2用2备），每2套热风炉配备1根8米高排气筒，其余布置不发生变化，且各个分区功能明确，保证了厂区工作人员的人身安全及生产安全，生产区布置较紧凑、物料流程短，生产车间总平面布置基本根据生产工艺流程、操作的要求，物料流向顺畅，符合防火、安全、卫生等有关规范，总体布局功能分区明确，便于生产的连续性，项目平面布置基本合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.6生产工艺流程及产污环节 生产工艺 本次技术改造工程为增加4套热风炉，其中2套备用，由原电加热方式改为采用天然气加热方式对石墨烯碳纳米管的生产进行烘干，以满足产品质量要求，原工艺流程不变。 图 2.6-1 项目生产工艺流程及产污环节图（略） 二、产污环节 本次技术改造工程为新增4套热风炉，其中2套备用，由原电加热方式改为采用天然气加热方式进行烘干，以满足产品质量要求，原工艺流程不变，不新增废水和固体废物。 项目运营期生产产污环节汇总见表2.6-1。 表2.6-1 项目运营期生产产污环节汇总表 类别 污染源 污染物 治理措施 废气 热风炉 颗粒物、SO2、NOx 烟气经收集后通过8m排气筒排放（2根） 噪声 生产设备 Leq 厂房隔声、设备基础减振、厂区绿化等综合降噪措施 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.7现有工程回顾 2.7.1现有工程环保手续履行情况 福建中禾新材料有限公司于2019年1月委托山东君恒环保科技有限公司编制完成《年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管项目环境影响报告表》。 2019年1月31日取得三明市永安生态环境局出具的审批意见（见附件5），项目生产规模为年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管。 2020年01月11日完成环境应急预案编制与评审，并取得备案（备案编号：350481-2020--005-M）。 2020年8月17日取得福建中禾新材料有限公司排污许可证：91350481MA31G70Q21001V。 2019年7月工程开工建设，先建设一条石墨烯纳米管粉体生产线，剩余的10000吨石墨烯纳米管导电浆料尚未建成。2020年2月年产500吨石墨烯纳米管粉体生产线竣工并投入试运行，于2021年1月委托福建创投环保科技有限公司三明分公司对年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管项目现阶段年产500吨石墨烯纳米管粉体进行验收，并编制完成《年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》，并于2021年6月10日通过竣工环境保护验收。 2021年8月编制完成《石墨烯碳纳米管复合导电剂及导电塑料生产项目可行性研究报告》。 2021年12月委托福州兴顺达环保科技有限公司编制完成《福建中禾新材料有限公司石墨烯碳纳米管复合导电剂及导电塑料生产项目环境影响报告表》；于2021年12月30日取得三明市永安生态环境局出具的审批意见（见附件6）；该项目未建设完成，未进行验收。 2.7.2现有工程主要产品及原辅材料 现有工程主要产品及原辅材料详见表2.7-1。 表2.7-1 现有工程主要产品及原辅材料一览表（略） 2.7.3现有工程主要生产设备 现有工程主要生产设备见表2.7-2。 表2.7-2 现有工程主要生产设备（略） 2.7.4现有工程生产工艺流程及产污环节 图2.7-1 现有工程生产工艺流程及产污环节图（略） （1）工艺流程说明： ①催化剂工艺流程 按比例称取金属盐（主要为九水硝酸铁）和氧化物载体（氧化铝、氧化镁及蛭石）投入混合搅拌釜，然后泵入一定量的纯水（自来水经过纯水制备机去离子处理）及柠檬酸，搅拌充分混合均匀，得到浆糊状的膏体，然后将膏体放入烘干炉（电加热）中，在高温下进行烘干处理。将烘干得到的物料放入粉粹机中进行粉碎成一定目数的粉末状催化剂，粉碎完成后装入指定容器封口，放入指定的位置。粉粹机为封闭的，仅在封装过程中会有少量粉尘（颗粒物）产生。 ②石墨烯纳米管生产工艺流程 首先将流化床反应器采用电加热的方式升温到600~800℃，然后导入粉末状催化剂和一定配比的丙烯和氮气的混合气体，使丙烯在氮气保护下于催化剂表面发生催化裂解得到石墨烯纳米管，生成的石墨烯纳米管中同时还含有催化剂以及杂碳，因此所得到的产品为石墨烯纳米管粗产品。该过程产生废气主要包括未完全转化的丙烯、氮气、氢气等气体。 ③石墨烯纳米管提纯单元 气相提纯工艺流程：将反应器采用电加热的方式升温到400~600℃，然后导入石墨烯纳米管粗产品和空气，使石墨烯纳米管粗产品中的杂碳与空气中的氧气通过氧化反应，最后去除粗产品中的杂碳，生成气体为CO2、O2和N2等气体，这些气体并不会对环境和人造成危害。 液相提纯工艺流程：首先将纯水打入搅拌釜，用酸泵打入无机酸（硝酸或盐酸），保持釜内酸的浓度为5%~15%；然后用真空加料机将需要提纯处理的石墨烯纳米管加入反应釜，充分搅拌混合；最后通过蒸汽加热的方式将搅拌釜加热到75~95℃，反应釜达到设定温度后持续搅拌4~6小时，该过程在密闭的反应釜中进行，产生的酸雾通过反应釜上连接的排气系统引导到废气处理系统集中处理。搅拌后的物料通过管道打入离心机中，将洗涤废水离心排出，进入废水处理系统。提纯后的物料在离心机中直接用纯水洗涤物料pH至4~6，除掉其它离子，得到的物料固含量为70~80%，为块状。将纯水洗涤的物料转移到干燥机内，在160~200℃温度条件下干燥处理，此过程产生水蒸气。 高温提纯工艺流程：首先将液相提纯得到的石墨烯纳米管粉体物料装入坩埚中，之后将坩埚置于高温炉中，打开真空泵和高温炉管道阀门抽真空；之后开始从室温升温到2000~2200 ℃进行高温处理，持续4~12小时。处理完之后将炉体降至室温，取出物料。 ④石墨烯纳米管粉碎包装单元 将烘干的物料使用干燥机进行粉碎处理，细度为200~300目，粉碎之后通过气流输送到真空包装机进行封装处理。粉碎和包装过程会产生少量粉尘（颗粒物）。 ⑤石墨烯纳米管导电浆料生产单元 将粉碎后的石墨烯纳米管粉体通过管道抽入到预混搅拌桶，然后通过管道分别加入氮甲基吡咯烷酮和分散剂聚乙烯吡咯烷酮进行预混，经过预混的物料转移到各自专用研磨机进行研磨处理，因导电浆料生产过程要严格控制水分，预混过程及研磨过程均在全封闭罐体内进行。待达到技术指标即可灌装，灌装以后成为浆料成品，灌装过程将产生部分挥发性有机废气（主要为非甲烷总烃）。 （2）产污环节： 根据项目生产工艺和排污节点可知，本项目主要产污环节为： ①废水：职工生活污水、液相提纯产生的洗涤废水。 ②废气：粉碎、粉碎包装过程产生的粉尘；催化裂解工序产生的挥发性有机废气；液相提纯工序产生的酸雾及导电浆料灌装过程产生的挥发性有机废气。 ③噪声：粉碎机、离心机、真空泵、空压机等设备等运行时机械设备噪声。 ④固废：生活垃圾、布袋除尘器收集的粉尘、废包装材料、污水处理设施沉渣、废活性炭等。 2.7.5现有工程污染物实际排放情况核算 现有工程污染物排放情况及采取的环保措施情况调查根据《年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管项目环境影响报告表》以及《福建中禾新材料有限公司年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》的相关内容，详细情况如下： （1）废水 项目运营期废水主要为生产废水以及职工生活污水。 ①生活污水 企业现有员工15人，均不在厂内居住，生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网，永安市贡川产业园水东工业集中区污水处理厂。 项目职工生活污水主要污染物的产排情况，见表2.7-3。 表2.7-3 生活污水中主要污染物产排情况一览表 项目 类别 废水量（t/a） 单位 主要污染物 COD BOD5 SS NH3-N 生活污水 治理前 360 浓度（mg/L） 400 250 280 35 产生量（t/a） 0.144 0.090 0.101 0.013 经化粪池处理后 浓度（mg/L） 300 200 220 35 排放量（t/a） 0.108 0.072 0.079 0.013 ②洗涤工序废水 根据现场调查，每天液相提纯洗涤工序用水排入厂内自建污水处理站处理后排入园区污水管网，永安市贡川产业园水东工业集中区污水处理厂。厂区内建设一套废水处理设施，采用“多级中和沉淀处理”工艺（Ca（OH）2+CaCl2），处理规模为100t/d。 ③配料工序废水 根据现场调查，配料工序用水在反应釜内与物料进行反应，不外排。 现有工程废水排放情况详见表2.7-4。 表2.7-4 现有工程废水主要污染物产生量和排放量一览表 处理系统 项目 化学需 氧量 五日生化 需氧量 悬浮物 氨氮 PH值 生产废水处理设施进口◎2 两日浓度均值（mg/L） 63.5 23 2314 18.64 1.4~1.9 生产废水处理设施出口◎2 两日浓度均值（mg/L） 36 12.85 62 0.5 8.3~8.7 废水排放量（6000t/a） 平均排放量（t/a） 0.216 0.0771 0.372 0.003 / 平均去除率% 71.7% 92.3% 97.3% 97.3% / 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准 500 300 400 / 6~9 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准 / / / 45 / 达标分析 达标 达标 达标 达标 达标 （500 吨石墨烯纳米管产能）实际排放量（t/a） 0.216 0.0771 0.372 0.003 / （500 吨石墨烯纳米管产能）允许排放量（t/a） 1.372 / / 0.003 / （年产 10000 吨石墨烯导电浆料及500 吨石墨烯纳米管环评批复总量控制 1.372 / / 0.003 / 总量符合性分析 符合 符合 符合 符合 符合 根据检测结果：项目生产废水中各污染物排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮指标参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准中规定的排放限值。 （2）废气 现有工程运营过程废气主要包括颗粒物、液相烟气、催化裂解工序产生的挥发性有机废气。根据现场调查可知： ①催化裂解工序产生的挥发性有机废气：集气罩+活性炭吸附处理达标后通过15m高排气筒外排（1#）。 ②粉碎粉尘：集气罩+布袋除尘器处理达标后通过15m高排气筒外排（2#）。 ③液相烟气：冷凝+二级碱洗+活性炭吸附处理达标后通过15m高排气筒外排（3#）。 根据《福建中禾新材料有限公司年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》中厦门市翰均科检测科技有限公司1月6日-1月7日对福建中禾新材料有限公司有组织废气、无组织废气进行现场采样及监测，监测结果详见表2.7-5。 表2.7-5 现有工程有组织炉废气监测结果 釆样日期 2021.01.06 检测 点位 检测 项目 检测 指标 单位 检测结果 第一次 第二次 第三次 平均值 1#活性炭吸附棉出口 烟气流量 m3/h 9861 9563 9910 9778 非甲烷总烃 排放浓度 mg/m3 0. 09 0. 06 0. 09 0. 08 排放速率 kg/h 0.008 0. 007 0. 007 0.008 3#二级碱洗进口 烟气流量 m3/h 746 811 768 775 氯化氢 产生浓度 mg/m3 <0. 20 <0. 20 <0. 20 <0. 20 产生速率 kg/h <1. 5×10-4 <1. 6×10-4 <1. 5×10-4 <1.6×10-4 3#二级碱洗出口 烟气流量 m3/h 1040 1110 921 1024 氯化氢 排放浓度 mg/m3 <0. 20 <0. 20 <0. 20 <0. 20 排放速率 kg/h <2. 1× 10-4 <2. 2×10-4 <1. 8×10-4 <2. 0×10-4 2#粉碎及包装 布袋除尘进口 烟气流量 m3/h 1580 1885 1723 1729 颗粒物 产生浓度 mg/m3 2. 2 2. 1 2. 2 2. 2 产生速率 kg/h 0. 003 0. 004 0.004 0. 004 2#粉碎及包装 布袋除尘出口 烟气流量 m3/h 1737 2034 1967 1913 颗粒物 排放浓度 mg/m3 1. 5 1.4 1. 5 1. 5 排放速率 kg/h 0. 003 0. 003 0. 003 0. 003 釆样日期 2021.01.07 检测点位 检测 项目 检测指标 检测结果 第一次 第二次 第三次 平均值 1#活性炭吸附棉出口 烟气流量 m3/h 9865 9763 9978 9868 非甲烷总烃 排放浓度 mg/m3 0. 09 0. 06 0. 09 0. 08 排放速率 kg/h 0.008 0. 007 0. 007 0.008 3#二级碱洗进口 烟气流量 m3/h 731 799 780 770 氯化氢 产生浓度 mg/m3 <0. 20 <0. 20 <0. 20 <0. 20 产生速率 kg/h <1. 5×10-4 <1. 6×10-4 <1. 6×10-4 <1.5×10-4 3#二级碱洗出口 烟气流量 m3/h 1054 1040 1020 1038 氯化氢 排放浓度 mg/m3 <0. 20 <0. 20 <0. 20 <0. 20 排放速率 kg/h <2.1×10-4 <2.1×10-4 <2.0×10-4 <2.1×10-4 2#粉碎及包装 布袋除尘进口 烟气流量 m3/h 1804 1645 1595 1681 颗粒物 产生浓度 mg/m3 2.0 2. 1 2. 1 2. 1 产生速率 kg/h 0. 004 0. 003 0. 003 0. 003 2#粉碎及包装 布袋除尘出口 烟气流量 m3/h 1934 2011 2081 2009 颗粒物 排放浓度 mg/m3 1.6 1. 6 1. 6 1. 6 排放速率 kg/h 0. 003 0. 003 0. 003 0. 003 根据厂内各排气筒废气排放口监测结果平均值统计现有工程有机废气的排放情况详见表2.7-6。 表2.7-6 现有工程有机废气产生及排放结果统计表 处理系统 项目 废气产排放量 氯化氢 非甲烷总烃 颗粒物 1#活性炭吸附棉出口 两日浓度均值（mg/m3） / / 0.08 / 平均排放量（t/a） 9752万m3/a / 0.005 / 3#二级碱洗进口 两日浓度均值（mg/m3） / <0. 20 / / 产生量（t/a） 556万m3/a 0.001 / / 3#二级碱洗出口 两日浓度均值（mg/m3） / <0. 20 / / 平均排放量（t/a） 742万m3/a 0.001 / / 平均去除率% / / / / 2#粉碎及包装 布袋除尘进口 两日浓度均值（mg/m3） / / / 2.1 产生量（t/a） 1228万m3/a / / 0.029 2#粉碎及包装 布袋除尘出口 两日浓度均值（mg/m3） / / / 1.5 平均排放量（t/a） 1412万m3/a / / 0.022 平均去除率% / / / 24.1% 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值 / / / 120 《工业企业挥发性有机物排放标准》DB35/1782-2018 / 100 100 / 达标分析 / 达标 达标 达标 500 吨石墨烯纳米管实际排放总量（t/a） / 0.015 0.01 0.022 500 吨石墨烯纳米管允许排放总量（t/a） / 0.576 0.01 0.225 年产 10000 吨石墨烯导电浆料及500 吨石墨烯纳米管环评批复总量控制 / 0.576 0.181 0.225 总量符合性分析 符合 符合 符合 符合 根据表2.7-6可知，现有工程废气中1#排气筒非甲烷总烃最大排放浓度为0.09mg/m3，排放速率最大值为0.008kg/h，符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1其他行业标准；3#排气筒氯化氢最大排放浓度为<0. 20mg/m3，排放速率最大值为< 2.1×10-4kg/h，2#排气筒颗粒物最大排放浓度为1.6mg/m3，排放速率最大值为0.007kg/h均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。 表2.7-7厂区内无组织废气监测结果 单位：mg/m3 监测时间 检测点位 检测项目 检测结果 监控点最高浓度 第一次 第二次 第三次 第四次 2021.01.06 A1 颗粒物 0. 095 0. 093 0. 091 0. 094 颗粒物：0. 277 非甲烷总烃：0. 86 非甲烷总烃 0.61 0. 74 0.66 0. 73 A2 颗粒物 0. 250 0. 257 0. 246 0. 249 非甲烷总烃 0.81 0. 78 0. 82 0. 84 A3 颗粒物 0. 206 0. 206 0. 204 0. 201 非甲烷总烃 0. 76 0. 75 0. 84 0. 75 A4 颗粒物 0. 263 0. 273 0. 272 0. 277 非甲烷总烃 0. 71 0. 81 0. 86 0. 78 A5 非甲烷总烃 0. 89 0. 86 0. 84 0. 83 0. 98 A6 非甲烷总烃 0. 82 0. 86 0. 91 0. 78 A7 非甲烷总烃 0. 86 0. 80 0. 91 0. 98 2021.01.07 A1 颗粒物 0. 096 0. 102 0.096 0.092 颗粒物：0. 277 非甲烷总烃:0. 97 非甲烷总烃 0. 72 0. 68 0. 71 0. 72 A2 颗粒物 0. 253 0. 252 0. 253 0. 248 非甲烷总烃 0. 79 0. 97 0. 83 0.81 A3 颗粒物 0. 206 0. 207 0. 203 0. 219 非甲烷总烃 0. 82 0. 81 0.95 0. 81 A4 颗粒物 0. 277 0. 274 0. 272 0. 276 非甲烷总烃 0.81 0. 79 0. 86 .0.87 A5 非甲烷总烃 0.86 0. 87 0. 84 0. 81 0.88 A6 非甲烷总烃 0.83 0. 87 0. 87 0. 85 A7 非甲烷总烃 0. 72 0. 89 0. 85 0. 88 备注 Al、A2、A3、A4为周界外监控点，A5、A6、A7为厂区内监控点。 根据表2.7-7，监测期间颗粒物的最大检出值为0.277mg/m3、符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物。非甲烷总烃最大检出值为0.97mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表3中非甲烷总烃浓度无组织排放监控浓度限值。 （3）噪声 现有工程噪声主要来自生产车间机械设备噪声，一般在75~85dB（A）。主要采取减振、厂房隔声等降噪措施。根据《福建中禾新材料有限公司年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》中厦门市翰均科检测科技有限公司1月6日-1月7日对福建中禾新材料有限公司厂界的噪声监测结果可知，项目厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65dB(A)，夜间不生产)。噪声监测结果详见表2.7-8。 表2.7-8 现有工程厂界噪声监测结果一览表 检测日期 监测点位 噪声来源 昼间 LAeg/dB (A) 夜间 LAeq/dB(A) 检测结果 测量值 限值 测量值 限值 2021. 01.06 1#厂界东北侧 生产噪声 50. 1 65 45.0 55 达标 2#厂界东南侧 生产噪声 51. 7 65 44.8 55 达标 3#厂界西北侧 生产噪声 51. 4 65 45.6 55 达标 4#厂界西南侧 生产噪声 54.9 65 43.8 55 达标 2021.01.07 1#厂界东北侧 生产噪声 52.6 65 43. 7 55 达标 2#厂界东南侧 生产噪声 54. 5 65 44. 6 55 达标 3#厂界西北侧 生产噪声 53. 8 65 44.9 55 达标 4#厂界西南侧 生产噪声 55. 8 65 43. 8 55 达标 （4）固废 现有工程主要固体废物产生及处置情况详见表2.7-9。 表2.7-9 现有工程主要固体废物及处置情况一览表 名称 固废分类 产生量 处理措施 废包装袋 一般固废 1t/a 回收综合利用； 废活性炭 危险废物 0.5t/a 暂存危废间，尚未转移处置，待需进行转移处置时与有资质的单位签定协议委托处置 生活垃圾 一般固废 1.5t/a 集中收集，环卫部门统一处置 污泥 一般固废 400t/a 送水泥企业综合再利用 布袋粉尘 一般固废 4.5t/a 收集后作为副产品，定期外售 2.7.7现有工程污染物排放情况汇总 表2.7-10 现有工程污染物排放情况汇总一览表 类别 项目 单位 产生量 排放量 治理措施 废水 废水量 t/a 6360 6360 经厂内污水处理设施预处理后通过园区污水管网纳入永安市贡川产业园水东工业集中区污水处理厂集中处理。 COD t/a 0.525 0.324 BOD5 t/a 0.228 0.1491 SS t/a 13.884 0.451 氨氮 t/a 0.125 0.016 废气 颗粒物 t/a 0.029 0.022 经集气系统收集后经相应的废气处理设施处理后通过排气筒排放。 非甲烷总烃 t/a / 0.01 氯化氢 t/a / 0.001 固体 废物 生活垃圾 t/a 1.5 0 设置垃圾桶收集，由环卫部门统一外运处置。 废包装袋 t/a 1 0 收集后外售 污水处理污泥 t/a 400 0 布袋粉尘 t/a 4.5 0 废活性炭 t/a 0.5 0 暂存危废间，待需进行转移处置时与有资质的单位签定协议委托处置 2.7.8现有工程存在的环境问题及“以新带老”措施 根据现场调查，企业现有2套流化床反应器，每套反应器各配套1套“集气系统+活性炭吸附”装置处理催化裂解有机废气，处理后分别由一根15m高排气筒排放（2根排气筒）。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1地表水环境质量现状 本项目生活污水经过永安市贡川产业园水东工业集中区污水处理厂处理后排放至沙溪，项目周边地表水为沙溪，根据三明市生态环境局公布的《三明市水环境质量月报（2021年12月）》可知，2021年12月，19个国(省)控河流断面水质均达到或优于《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类，达标率为100%。 由此可知，区域地表水环境质量现状较好。 3.1.2大气环境质量现状 （1）基本污染物 按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO 和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 项目位于永安市石墨和石墨烯产业园水东片区，项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，本次评价基准年选择为2021年。根据永安市人民政府网站公布的《我市2021年环境质量情况》可知：“2021年我市环境质量均达到功能区标准，环境质量总体优。市区月平均空气质量指数AQI为48，总体空气质量为优，且6项指标浓度较上年均有所下降。1～12月份，市区环境空气质量处于优的天数为261天，较上年同期增加52天，处于良的天数为105天，空气优良率100%。全年未监测到酸雨。” 3.1.3声环境质量现状 根据生态环境部环境工程评估中心“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位为声环境保护目标处。厂界外周边50米范围内无声环境保护目标的建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。” 根据现场踏勘可知，项目周边50米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状的监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.2环境保护目标 环境保护目标详见表3.2-1。 表3.2-1 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距离 功能及规模 保护级别 大气环境 新发冲村 东北 1180m 居民区，约100人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单 声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标 / 地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、泉水等特殊地下水资源 / 生态环境 本项目位于永安市贡川镇水东工业区内，用地性质属于工业用地，且项目场地厂房已建设完成，故无生态环境保护目标 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1废水 本项目技术改造工程为新增4套热风炉（2用2备），由电加热方式改为采用天然气加热方式对石墨烯碳纳米管进行烘干，原工艺流程不变，无新增废水产生。 3.3.2废气 热风炉烟气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建燃气锅炉大气污染物排放限值标准。详见下表3.3-1。 表3.3-1 锅炉废气排放标准 单位：mg/m3 污染物项目 新建燃气锅炉排放浓度限值 污染物排放监控位置 颗粒物 20 烟囱或烟道 氮氧化物 200 二氧化硫 50 烟气黑度（林格曼黑度，级） ≤1 烟囱排放口 烟囱高度（m） ≥8 / 3.3.3噪声 项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。详见下表3.3-2。 表3.3-2 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间（dB） 夜间（dB） 3类 65 55 3.3.4固体废物 本项目技术改造工程为新增4套热风炉，由原电加热方式改为采用天然气加热方式进行烘干，原工艺流程不变，天然气属于清洁能源，燃烧后无新增固体废物。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制分析 3.4.1总量控制因子 根据国家“十四五”期间污染物总量控制要求及《福建省人民政府关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见(试行)》（闽政[2014]24号）、《福建省环保厅关于贯彻落实<推进排污权有偿使用和交易工作的意见（试行）>的通知》（闽环发[2014]9号）、《福建省环保厅关于环评审批中落实排污权交易工作要求的通知》（闽环保评[2014]43号）等有关文件要求，需进行排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX。 3.4.2污染物总量控制指标 本项目属于技术改造项目，无新增废水排放量，主要大气污染物为粉尘（颗粒物）、SO2、NOX，项目污染物排放总量控制详见表3.4-1。 表3.4-1 项目总量控制一览表 污染物类别 总量控制项目 现有工程总量控制指标 （t/a） 改建工程总量控制指标 （t/a） 扩建工程完成后全厂总量控制指标 （t/a） 已获得指标数量 （t/a） 需新增购买总量 （t/a） 废气 NOX 0 0.4 0.4 0 0.4 SO2 0 0.058 0.058 0 0.058 颗粒物 0.022 0.138 0.16 0.022 0.16 根据《三明市生态环境局授权各县（市）生态环境局开展行政许可具体工作方案(试行)》（明环[2019]33号）：“新改扩建设项目环评文件中载明的4项主要污染物年排量同时满足化学需氧量≤1.5吨、氨氮≤0.25吨、二氧化硫≤1吨、氮氧化物≤1吨，可豁免购买排污权及来源确认；不属于挥发性有机物排放重点行业且环评文件中载明的挥发性有机物年排放量≤0.5吨的，可豁免挥发性有机物排放量的调剂”。 本项目SO2新增排放量为0.058t/a、NOX新增排放量0.4t/a，SO2新增排放量、NOX新增排放量均小于1吨，满足豁免购买条件，无需申请总量调剂。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响分析及保护措施 本项目通过新增生产设备进行改建，项目施工期主要为设备安装、调试阶段产生的环境问题，本项目设备安装、调试简单，且时间较短，因此，随着设备安装、调试完毕后，项目施工期也将结束，施工期环境影响也随着消失，不会对周边环境噪声影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2运营期环境影响分析及保护措施 4.2.1废水 本次技术改造过程中不新增新鲜水，因此无新增废水排放。 4.2.2废气 4.2.2.1废气污染源强分析 技术改造后，福建中禾新材料有限公司新增4套热风炉，其中2套备用，由原电加热烘干的方式改为天然气加热烘干的方式。根据建设单位提供的设备参数，每套热风炉出口供热温度可达到450度（可调节），每小时耗气量40m3/h。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数天然气—室燃炉—所有规模；颗粒物（烟尘）、SO2产污系数参照《环境保护实用数据手册》胡名操主编，详见表4.2-1。 表4.2-1 天然气燃烧产污系数取值表 指标 烟气量 K颗粒物 KSO2 KNOx Nm3/万m3燃料 kg/万m3燃料 kg/万m3燃料 kg/万m3燃料 产污系数 136259.17 2.40 1.0 6.97（低氮燃烧） 表4.2-2 单台热风炉烟气中各污染物产排情况一览表 污染源 烟气量 （Nm3/a） 污染物 产生/排放情况 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 单台热风炉 3924264.096 颗粒物 17.58 0.0096 0.069 NOx 50.96 0.028 0.2 SO2 7.39 0.004 0.029 该项目每台热风炉污染物排放总量为SO2：0.029t/a，NOx：0.2t/a，颗粒物：0.069t/a。该项目共新增4套热风炉，其中2套备用，由上表可计算出改造后的燃气热风炉总污染物排放量为SO2：0.058t/a，NOx：0.4t/a，颗粒物：0.138t/a。 4.2.2.2废气污染物排放源分析 废气污染物有组织排放源详见表4.2-3，排放口基本情况见表4.2-4。 表4.2-3 废气污染物有组织排放源一览表 产污 环节 污染物种类 排放形式 治理设施 是否为可行性技术 排放情况 排放口 设施名称 收集效率 处理效率 拟设计风机量(m3/h) 排放 浓度(mg/m3) 排放 速率(kg/h) 排放量(t/a) 石墨烯碳纳米管烘干 天然气热风炉 SO2 有组织 / 100% 0% 545.04 是 7.39 0.004 0.029 DA005 NOx 0% 50.96 0.028 0.2 颗粒物 0% 17.58 0.0096 0.069 天然气热风炉 SO2 有组织 / 100% 0% 545.04 是 7.39 0.004 0.029 DA006 NOx 0% 50.96 0.028 0.2 颗粒物 0% 17.58 0.0096 0.069 表4.2-4 项目废气排气筒基本情况一览表 序号 排气筒 编号 排气筒底部中心坐标/m 排气筒 度/m 排气筒出口内径/m 烟气温 度/℃ 年排放小时数/h 排放 工况 排放口 类型 X Y 1 DA005 117.450825366 26.083305576 8 1.1 60 7200 连续 一般 排放口 2 DA006 117.451050671 26.083428957 8 1.1 60 7200 连续 一般 排放口 4.2.2.3大气环境影响分析及保护措施 项目配备热风炉为烘干工序提供热能，热风炉燃料为天然气，天然气为清洁能源，燃烧产生的污染物排放量少、浓度低，4台热风炉产生的燃料废气经4根8m高排气筒排放，天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOx排放浓度可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中新建锅炉大气污染物排放限值标准。天然气燃烧废气经过排气筒排放后对周边环境影响较小，处理措施可行。 本项目采用低氮燃烧器，其工作原理如下： 低氮燃烧器是指燃料燃烧过程中NOx排放量低的燃烧器。传统的天然气锅炉燃烧器通常的NOx排放在120~150mg/m³左右。而低氮燃烧器通常的NOx排放在30~80mg/m³的左右。 4.2.2.3监测计划 表4.2-5 常规监测计划内容一览表（废气） 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 监测单位 废气 DA005排气筒 颗粒物、SO2、NOX 1次/年 委托有资质单位 DA006排气筒 颗粒物、SO2、NOX 1次/年 4.2.3噪声 4.2.3.1噪声污染源强分析 本项目主要生产设备机械噪声源强详见表4.2-6，建设单位拟对运营期间的生产噪声采取设备基础减振、厂房隔声及厂区绿化等综合措施进行降噪，降噪效果约为20dB。 表4.2-6技术改造工程主要机械设备噪声一览表 序号 噪声源名称 数量 治理前声级dB(A) 治理措施 降噪效果 dB(A) 治理后声级 dB(A) 持续时间(h/d) 1 风机 4 85 设备隔振机座加阻尼，厂房隔声 20 65 24 4.2.3.2噪声达标分析 （1）噪声点源距离衰减公式 根据工业噪声源的特点，本次评价采用无指向性点源的集几何可近似认为是半发散衰减公式进行预测： 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLA——因各种因素引起的衰减量，dB。 （2）多声源叠加公式 式中：Leq——预测点的总声压级，dB(A)； LA,i——第i个声源对预测点的影响值，dB(A)； N——声源个数。 （3）建筑围护结构的隔声量 建筑围护结构的隔声量取决于墙体、门窗所占面积及其透声系数。根据经验和计算，建筑围护结构的隔声量一般为20.0 dB(A)。 采用上述预测模式计算厂界处的噪声排放声级及其对周边声环境的影响，预测结果见表4.2-7。 表4.2-7 噪声预测结果一览表 单位：dB 预测点 生产车间噪声源 背景值dB(A) 贡献值dB(A) 预测值dB(A) 噪声级 与预测点距离(m) 昼间 夜间 昼间 夜间 北侧厂界 65 9.3 52.6 43. 7 45.6 53.4 47.7 西侧厂界 20 54. 5 44. 6 38.9 54.6 45.6 南侧厂界 22 53. 8 44.9 38.1 53.9 45.7 东侧厂界 26 55. 8 43. 8 36.7 55.8 44.5 注：本项目背景值来源于《福建中禾新材料有限公司年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》 根据表4.2-5的预测结果表明，项目产生的机械设备噪声在经墙体隔声、基础减振和距离自然衰减的情况下，项目各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。项目周边50m范围内无声环境敏感目标，因此，项目生产机械设备噪声对周边声环境影响较小。 4.2.3.3监测计划 表4.2-8 常规监测计划内容一览表 监测内容 监测位置 监测项目 监测频率 监测单位 噪声 东、西、南、北厂界外1m 等效连续A声级 1次/季度，每次监测2天 委托有资质单位 4.2.4固体废物 本项目技术改造工程为新增4套热风炉，由原电加热方式改为采用天然气加热方式进行烘干，原工艺流程不变，天然气属于清洁能源，燃烧后无新增固体废物。 4.2.5地下水、土壤环境影响分析 （1）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，判定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别为IV类。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评价等级判据：本项目不列入导则中所包含的建设项目类别，因此建设项目不开展地下水环境影响评价。 （2）土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，摘录内容详见表4.2-9。 表4.2-9 土壤环境影响评价项目类别表（摘录） 行业类别 项目类别 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品 有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼） 有色金属铸造及合金制造；炼铁；球团；烧结炼钢；冷轧压延加工；铬铁合金制造；水泥制造；平板玻璃制造；石棉制品；含培烧的石墨、碳素制品 其他 / 对应上表可知，本项目属于属Ⅲ类项目。 根据HJ964-2018导则中评价工作等级判定依据，详见表4.2-10和表4.2-11。 表4.2-10 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 表4.2-11 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 建设项目占地规模分类：大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2） 本项目占地面积≤5hm2，属于小型项目；周边无土壤敏感目标，对照上述表格，本项目不开展土壤环境影响评价。 4.2.6生态环境影响分析 本项目位于福建省三明市永安市贡川镇水东工业园21号，用地性质属于工业用地，项目场地内无生态环境保护目标，无需采取生态环境保护措施。 4.2.7环境风险分析 1、评价等级 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1和附录B.2，本项目产生的天然气（甲烷）属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中风险物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）以及《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施。 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，根据危险物质及工艺系统危险性（P）、环境敏感程度（E）进行判定。 危险物质数量与临界量比值（Q）： 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 项目涉及的风险物质为废矿物油，危险物质数量与临界量比值计算见表4.2-12。 表4.2-12 危险物质数量与临界量比值计算 序号 物料名称 厂内设计最大储存量q（t） 贮存场所临界量Q（t） q/Q 1 天然气（管道） 0.1 10 0.01 Q 0.01 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，无需进行P、E值的计算，评价等级为“简单分析”。 2、环境风险防范措施 （1）建设单位应配套建设规范化危险废物暂存间，确保各类危险废物不泄露至周边环境；并于有资质单位签订危险废物处置协议。 （2）加强管理，避免携带火种进入厂区，不允许在厂内点火吸烟等，同时配套泡沫式灭火器，以应对突发情况； （3）加强厂内管理，并及时对废气排放管道进行检修； （4）安排组织人员定期对厂内进行巡视。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 催化裂解有机废气（DA001、DA004） （现有2根） | 非甲烷总烃 | 在封闭的反应器内进行，产生的废气通过反应器的排气系统进入配套的活性炭吸附装备处理后分别通过1根15m高排气筒排放。 | 催化裂解工序及导电浆料灌装工序产生的挥发性有机废气（非甲烷总烃）执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表1、表3中相应的污染物排放限值要求：非甲烷总烃≤100mg/m3； |
|  | 粉碎粉尘（DA002） （现有1根） | 颗粒物 | 于粉碎机上方安装集气罩对产生的粉尘进行收集，收集后的粉尘引入1套脉冲布袋除尘器处理，处理后的粉尘经过1根15m高排气筒排放。 | 粉碎工序及粉碎包装工序产生的粉尘（颗粒物），液相提纯工序产生的酸雾（HCL）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值：颗粒物≤120mg/m3； HCL≤100mg/m3； |
|  | 液相废气（DA003） （现有1根） | 氯化氢 | 配套一套“冷凝+二级碱洗+活性炭吸附”系统对酸雾进行处理，处理后的废气经过1根15m高排气筒。 |  |
|  | 热风炉烟气（DA005、DA006） （新增2根） | 烟尘、SO2、NOX | 烟气经集气系统收集后分别通过1根8m高排气筒高空排放。 | 烟气排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放浓度限值：烟尘≤20mg/m3； SO2≤50mg/m3； NOX≤200mg/m3。 |
| 地表水环境 | 本项目无新增员工，无新增废水 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 生产噪声（Leq） | 1、选用低噪声级设备； 2、采用设备减振、厂房隔声、厂区绿化降噪等措施。 | 各厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 即：昼间≤65dB（A）； 夜间≤55dB（A）。 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 本次技术改造项目为新增4套天然气热风炉，天然气燃烧不新增固体废物。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 无 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险 防范措施 | 1、建设单位应配套建设规范化危险废物暂存间，确保各类危险废物不泄露至周边环境。 2、建设单位应与有资质单位签订危险废物处置协议。 3、加强管理。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、设立专门的环保机构，配备专职环保工作人员。 2、建立日常环境管理制度和环境管理工作计划。 3、加强环保设施运行管理维护，建立环保设施运行台账，确保环保设施正常运行及污染物稳定达标排放。 4、落实“三同时”制度；根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告，并上传全国建设项目环境影响验收平台。 5、按《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）要求填报排污许可证。 |

# 六、结论

福建中禾新材料有限公司年产10000吨石墨烯导电浆料及500吨碳纳米管技改项目位于福建省三明市永安市贡川镇水东工业园21号，项目用地手续合法，选址合理可行，符合国家产业政策，在采取本报告提出的各项环保措施后，生产过程产生的污染物均能达标排放，不会改变区域的环境质量现状，环保措施技术可行、经济合理，排放的污染物符合区域总量控制要求。项目建设具有较好的经济效益和社会效益。建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响较小。因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。 福州壹澜环保科技有限公司 2022年12月

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量(固体废物产生量)① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量(固体废物产生量)③ | 本项目 排放量(固体废物产生量)④ | 以新带老削减量 (新建项目不填)⑤ | 本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量)⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOX | 0 | 0 | / | 0.4 | 0 | 0 | +0.4 |
|  | SO2 | 0 | 0 | / | 0.058 | 0 | 0 | +0.058 |
|  | 颗粒物 | 0.022 | 0.022 | / | 0.138 | 0 | 0.16 | +0.138 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0.01 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0.001 | 0.001 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | COD | 0.324 | 0.324 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 0.1491 | 0.1491 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SS | 0.451 | 0.451 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0.016 | 0.016 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1.5 | 1.5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 1 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污水处理污泥 | 150 | 150 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 布袋粉尘 | 4.5 | 4.5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.5 | 0.5 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

单位