三明市生态环境局文件

明环评永[2023]12号

三明市生态环境局

关于焦糖类铵盐利用处置技改项目

环境影响报告书的批复

福建科宏生物工程股份有限公司：

你公司报送的由福建省盛钦辉环保科技有限公司编制的《福建科宏生物工程股份有限公司焦糖类铵盐利用处置技改项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和要求审批的函收悉。现对《报告书》批复如下：

一、我局于2023年6月7日受理本报告书，并于2023年6月7日至6月20日进行受理公示（10个工作日），于2023年6月14日至6月20日进行拟审批公示（5个工作日）；受理公示和拟审批公示在永安市人民政府网进行，公示期间我局未收到关于本报告书的意见。

二、本项目位于永安市尼葛路1899号科宏二期厂，属于技改项目。建设规模：淘汰低品质铵盐，高品级铵盐生产规模由11164t/a增加至11583.4t/a，新增一般工业固废3271t/a进行焚烧。该项目在落实《报告书》提出的各项环保措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局从环境保护方面同意该项目按照《报告书》中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺进行技改。

三、建设单位必须认真落实《报告书》提出的各项环保措施，重点做好以下环境保护工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、污污分流”原则建设排水系统；焚烧炉废气处理设施喷淋废水经双效蒸发预处理后与焚烧炉清洗出渣废水、余热锅炉排污水、生产车间冷却循环废水（结垢置换水）及厂区初期雨水一同排入厂区污水处理厂处理，处理后的废水通过园区污水管网最终排入园区污水处理厂处理。

（二）严格落实大气污染防治措施，确保废气达标排放。本项目卫生防护距离为焚烧车间外延300米范围及厂界外延100米范围，该区域现状无常住居民等环境敏感目标；焚烧炉废气依托现有废气处理设施并增设活性炭喷射装置进行处理，废气处理工序采用“SNCR脱硝+余热锅炉+急冷+活性炭喷射+脉冲布袋除尘器+四级碱液（氨水+双氧水）喷淋+一级水喷淋”，经处理后的焚烧炉废气通过1根35米高排气筒排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。合理安排生产作业时间，采取有效的噪声防治措施，减缓施工和运输噪声对附近居民生活造成的影响。

（四）项目产生的固体废物应分类收集，并落实分区管控要求。危险废物应设置专用的危废暂存场并按照国家有关规定制定危险废物管理计划，实行转移联单制度，交由有危险废物处置资质的单位处理，落实危险废物贮存、转移污染控制措施；落实《报告书》提出的一般固废和生活垃圾污染防治措施，所有一般固废必须集中处置或综合利用，不得外排。

（五）落实《报告书》提出地下水及土壤、环境风险防范和应急措施，修编突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案。

（六）根据《三明市生态环境局关于印发授权各县（市）生态环境局开展行政许可具体工作方案（试行）的通知》（明环[2019]33号）的要求，新增的二氧化硫排放量为1.326t/a、氮氧化物排放量为6.63t/a、化学需氧量排放量为12.377t/a、氨氮排放量为3.094t/a通过海峡交易中心交易取得。挥发性有机物排放量为0.897t/a，未超过原环评审批要求总量。

（七）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（九）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌；排气筒应按规范要求预留永久性监测口及设置采样平台，焚烧炉废气排放口应安装污染物自动连续监测系统，并与生态环境部门联网；按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源监测。

四、项目建设过程应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。依法进行自行验收及申报排污许可证。

五、项目的环境影响报告书经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市永安生态环境保护综合执法大队，组织开展本项目“三同时”监督检查和日常监督管理。

三明市生态环境局

2023年6月21日

三明市生态环境局办公室                 2023年6月21日印发