三明市生态环境局文件

明环评永[2023]17号

三明市生态环境局

关于三氯蔗糖技改提升项目环境影响

报告表的批复

福建科宏生物工程股份有限公司：

你公司报送的由三明市闽环国投环保有限公司编制的《福建科宏生物工程股份有限公司三氯蔗糖技改提升项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和要求审批的函收悉。现对《报告表》批复如下：

一、我局于2023年6月29日受理本报告表，并于2023年6月29日至2023年7月5日进行受理公示（5个工作日），于2023年7月6日至7月12日进行拟审批公示（5个工作日）；受理公示和拟审批公示在永安市人民政府网进行,公示期间我局未收到关于本报告表的意见。

二、本项目位于永安市北部工业新城，属于技改扩建项目。建设规模：通过新增设备、增加原辅料的投加量、调整投料配比等方式提高该条生产线三氯蔗糖的产出，使三氯蔗糖产能提至每条生产线年产三氯蔗糖2000吨，两条生产线共4000t/a。该项目在落实《报告表》提出的各项环保措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局从环境保护方面同意该项目按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺进行技改扩建。

三、建设单位必须认真落实《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下环境保护工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、污污分流”原则建设排水系统，厂内废水分类分质收集，输送至2000m3/h废水处理系统处理达标后（调节池+生物选择池+CASS生物反应池+芬顿+絮凝沉淀”），排入园区污水处理厂处理。

（二）严格落实大气污染防治措施，确保废气达标排放。全厂环境防护距离为三氯蔗糖、硫辛酸、褪黑素生产车间外延100m、焚烧炉生产车间外延200m，该区域现状无常住居民等环境敏感目标。三氯蔗糖生产线产生的转料废气、中和废气、酸性废气（酸性废气经过吸收塔吸收后，通过废气管道引至RTO）、氯化取代反应废气、污水处理站废气、各类有机溶剂废气回收通过RTO进行处理，含DMF废水预处理及铵盐回收装置产生的废气进入焚烧炉处理，焚烧炉自带尾气处理装置处理后通过一根排50m高排气筒排放。落实《报告表》提出的无组织防治措施。

（三）严格落实噪声污染防治措施。合理安排生产作业时间，采取有效的噪声防治措施，减缓施工和运输噪声对附近居民生活造成的影响。

（四）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。

（五）项目产生的固体废物应分类收集。危险废物应设置专用的危废暂存场并按照国家有关规定制定危险废物管理计划，实行转移联单制度，交由有危险废物处置资质的单位处理，落实危险废物贮存、转移污染控制措施；落实《报告表》提出的一般固废和生活垃圾污染防治措施，所有固废必须集中处置或综合利用，不得外排。

（六）强化环境风险防范和应急措施。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保泄漏物质、消防水、污染雨水等可自流进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。修编环境风险应急预案，并报生态环境部门备案。

（七）加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。

（八）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在开工前、施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（九）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。安装污染物自动连续监测系统，并与生态环境部门联网。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。

四、项目建设过程应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。依法进行自行验收及申报排污许可证。

五、项目的环境影响报告表经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏、防范环境风险的措施发生重大变化的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

六、我局委托三明市永安生态环境保护综合执法大队，组织开展本项目 “三同时”监督检查和日常监督管理。

三明市生态环境局

2023年7月28日

三明市生态环境局办公室                2023年7月28日印发